ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ГорКапСтрой»

Договор субподряда

Инв. № 25/6-1                                                                                      №1136/15/СП-2 от 17.04.2015

Экз.

«Подготовка проектов документов территориального планирования муниципальных образований Коломенского, Шатурского муниципальных районов Московской области»

Проект генерального плана

сельского поселения  Пестриковское

Коломенского муниципального района

Московской области

Утверждаемая часть проекта генерального плана

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Заказчик: Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области

Генеральный подрядчик: ГУП МО «НИиПИ» градостроительства»

2016

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ГорКапСтрой»

Договор субподряда

№1136/15/СП-2 от 17.04.2015

«Подготовка проектов документов территориального планирования муниципальных образований Коломенского, Шатурского муниципальных районов Московской области»

Проект генерального плана

сельского поселения  Пестриковское

Коломенского муниципального района

Московской области

Утверждаемая часть проекта генерального плана

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Заказчик: Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области

Генеральный подрядчик: ГУП МО «НИиПИ» градостроительства»

Генеральный директор                                                                Д.В. Тарасов

Заместитель генерального директора                                       О.В. Мезенцева

2016

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

| Руководитель проекта | – к.г. н., академик Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы (МАНЭБ) С.В. Скатерщиков |
| --- | --- |
| Главный архитектор | – профессор Международной Академии МААМ, арх. О.В. Красовская |
| Главный инженер проекта | – гл. инж. А.Г. Петров |
| Архитектурно-планировочные разделы | арх. Я.Ю.Солдатенков |
| Градостроительная экономика | зам. рук. сектора регионального планирования А.В. Косарев |
| Природные условия и ресурсы. Состояние окружающей среды. Зоны с особыми условиями использования территорий. Планировочные ограничения | экологи градостроительства Е.В. Попова, А.В. Яновская |
| Объекты культурного наследия | зам. рук. сектора регионального планирования А.В. Косарев |
| Земельный фонд | инженер-землеустроитель А.А. Калантарова |
| Транспортная инфраструктура | гл. специалист по транспорту В.В. Фролкина |
| Инженерная инфраструктура | гл. инженер проекта А.Г. Петров, гл. специалисты И.Н. Максимова, Н.А. Масленникова, инженер Д.Б. Тарских |
| Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | гл. специалист Е.А. Заварзина |
| ГИС-технологии | гл. специалисты А.М. Савинков, Д.В. Красноперов. |

Состав проектных материалов

| № | Наименование документа | Инв. № |
| --- | --- | --- |
| Генеральный план |
| 1 | Положение о территориальном планировании Текстовая часть | 25/6-1 |
| 2 | Графические материалы (карты) |  |
| 2.1. | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | 25/6-6 |
| 2.2. | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения | 25/6-7 |
| 2.3. | Карта функциональных зон поселения | 25/6-8 |
|  | Материалы по обоснованию генерального плана |  |
| 1 | Том I. Градостроительная организация территории Текстовая часть | 25/6-2 |
| 2 | Графические материалы (карты) |  |
| 2.1. | Карта размещения поселения в системе расселения Московской области | 25/6-9 |
| 2.2. | Карта современного использования территории | 25/6-10 |
| 2.3. | Карта существующих и планируемых зон с особыми условиями использования территорий | 25/6-11 |
| 2.4. | Генеральный (проектный) план | 25/6-12 |
| 2.5. | Карта планируемого развития инженерных коммуникаций и сооружений местного значения в границах поселения | 25/6-13 |
| 2.6. | Карта планируемого развития транспортной инфраструктуры местного значения в границах поселения | 25/6-14 |
| 2.7. | Карта мелиорированных сельскохозяйственных угодий | 25/6-15 |
| 3 | Том II. Охрана окружающей среды Текстовая часть | 25/6-3 |
| 4 | Графические материалы (карта) |  |
| 4.1. | Карта границ существующих и планируемых особо охраняемых природных территорий | 25/6-16 |
| 5 | Том III. Объекты культурного наследия Текстовая часть | 25/6-4 |
| 6 | Графические материалы (карта) |  |
| 6.1. | Карта планируемых зон с особыми условиями использования территорий поселения, связанного с объектами культурного наследия | 25/6-17 |
| 7 | Том IV. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Текстовая часть | 25/6-5 |
| 8 | Графические материалы (карта) |  |
| 8.1 | Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 25/6-18 |
| Электронные материалы |
| 1 | Электронные материалы проекта: текстовые материалы в формате Word, графические материалы в формате TIFF. | 25/6-19 |

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	8

2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение	12

3. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий	26

4. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов	28

5. Баланс территории. Технико-экономические показатели	46

## 1. Общие положения

Проект Генерального плана сельского поселения Пестриковское Коломенского муниципального района Московской области (далее Проект) разработан ООО «ГорКапСтрой» в рамках Государственной программы Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2014-2018 годы и договора субподряда №1136/15/СП-2 от 17.04.2015г.

В Проекте определены основные параметры развития территории сельского поселения: перспективная численность населения, объемы жилищного строительства, территории, необходимые для жилищно-коммунального строительства и размещения производственных объектов и иных объектов, основные направления развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры, охраны окружающей среды.

Графические материалы в составе Проекта разрабатываются с применением компьютерной геоинформационной системы (ГИС). Геоинформационная система имеет многоцелевое назначение, наиболее важным является возможность ее использования в управлении развитием территории, оптимизации земельной и инвестиционной политики, улучшении транспортного обслуживания и экологической ситуации, развитии инженерной инфраструктуры.

Проект подготовлен в соответствии с требованиями статей 23 и 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Техническим заданием на подготовку Проекта.

Разработка Проекта осуществлена в соответствии с требованиями действующих федеральных и региональных законодательных актов, в том числе:

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 14.03.1995 № ЗЗ-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» (с изм. от 25.09.2014),

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Закон Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.09.2010 № 754 «Об утверждении Правил установления нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 1463 «О единых государственных системах координат»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.01.2012 № 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»;

- Распоряжение Министерства строительного комплекса от 10.01.2000 № 1 «О введении в действие территориальных строительных норм Московской области (ТСН ПЗП-99 МО)»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 11.03.2003 № 13 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1201-03» (вместе с СанПиН 2.4.1201-03.2.4. «Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы».

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 № 84 «Об утверждении СанПин 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

- Свод правил СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- Свод правил СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*.

- Закон Московской области от 15.02.2005 г. №43/2005-ОЗ «О статусе и границах Коломенского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований»;

- Закон Московской области от 21.01.2005 № 26/2005-03 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Московской области»;

- Закон Московской области от 07.03.2007 № 36/2007-03 «О Генеральном плане развития Московской области»;

- Постановление Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23 «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области - основных положений градостроительного развития»;

- Постановление Правительства Московской области от 11.02.2009 № 106/5 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Московской области»;

- Постановление Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8 «Об утверждении Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области»;

- Постановление Правительства Московской области от 08.07.2011 № 672/25 «Об утверждении нормативов муниципальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Московской области, муниципальных районов и городских округов Московской области и о внесении изменения в постановление Правительства Московской области от 15.12.2006 № 1164/49 «О стратегии социально-экономического развития Московской области до 2020 года»;

- Постановление Правительства Московской области от 13.08.2013 № 602/31 «Об утверждении государственной программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья»;

- Постановление Правительства Московской области от 24.09.2013 № 761/43 «О прогнозе социально-экономического развития Московской области на 2014-2016 годы»;

- Постановление Правительства Московской области от 26.03.2014 № 194/9 «Об утверждении итогового отчёта о реализации долгосрочной целевой программы Московской области «Разработка Генерального плана развития Московской области на период до 2020 года»;

- Постановление Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области»;

- Генеральная схема газоснабжения Московской области на период до 2030 года, одобренная решением Межведомственной комиссии по вопросам энергообеспечения Московской области от 14.11.2013 № 11 (направлена в адрес Глав муниципальных районов и городских округов Московской области письмом от 26.12.2013 № 10/11372). Решение Межведомственной комиссии по вопросам энергообеспечения Московской области от 14.11.2013 № 11 «Об утверждении Генеральной схемы газоснабжения Московской области на период до 2030 года».

Проект подготовлен на всю территорию муниципального образования в границе, установленной законом Московской области от 15.02.2005 г. №43/2005-ОЗ «О статусе и границах Коломенского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований».

Целью подготовки проекта является определение параметров согласованного развития транспортной, инженерной, социальной инфраструктур, роста числа мест приложения труда, объектов коммунально-бытового и ритуального назначения, развития инфраструктуры рекреации (отдыха, спорта, озеленения городских территорий), обеспечивающего учёт интересов граждан и их объединений на основе стратегий, прогнозов и программ социально-экономического и градостроительного развития Московской области.

Основные задачи проекта:

- определить функциональные зоны муниципального образования и параметры функциональных зон;

- определить территории планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования;

- определить зоны с особыми условиями использования территорий муниципального образования;

- определить перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера, а также соответствующие территории муниципального образования;

- определить территории (функциональные зоны), планируемого размещения объектов федерального, регионального, местного значения, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий муниципального образования, в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

- определить границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования, а также перечень включаемых и исключаемых из границ населенных пунктов земельных участков, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки;

- определить основные направления создания (развития и сохранения) системы особо охраняемых природных территорий;

- определить основные мероприятия по сохранению объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения;

- разработать предложения по формированию системы общественных пространств в муниципальном образовании, включая архитектурно-градостроительное оформление пешеходных зон и улиц.

Расчетный срок – 2035 г.

Прогнозная численность населения на расчетный срок – 14,46 тыс. чел.

## 2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение

| № | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Характеристика объекта | Местоположение объекта (сельский населенный пункт, адрес в городском населенном пункте, функциональная зона) | Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Единица измерения | Количественный показатель |  |  |  |
|  | Объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведение |
|  | Электроснабжение |
| 1.1 | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ | Объект капитального строительства электроснабжения | Электроснабжение потребителей нового строительства | Объект | 1 | с. Парфентьево, зона многоквартирной жилой застройки | Охранная зона 10 м от стен здания по периметру | Первая очередь |
| 1.2 | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ | Объект капитального строительства электроснабжения | Электроснабжение потребителей нового строительства | Объект | 1 | п. Сергиевский, многофункциональная общественно-деловая зона | Охранная зона 10 м от стен здания по периметру | Первая очередь |
| 1.3 | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ | Объект капитального строительства электроснабжения | Электроснабжение потребителей нового строительства | Объект | 1 | с. Парфентьево, зона объектов физической культуры и массового спорта | Охранная зона 10 м от стен здания по периметру | Расчетный срок |
| 1.4 | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ | Объект капитального строительства электроснабжения | Электроснабжение потребителей нового строительства | Объект | 2 | с. Парфентьево, зона многоквартирной жилой застройки | Охранная зона 10 м от стен здания по периметру | Расчетный срок |
| 1.5 | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ | Объект капитального строительства электроснабжения | Электроснабжение потребителей нового строительства | Объект | 1 | с. Амерево, зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами | Охранная зона 10 м от стен здания по периметру | Расчетный срок |
| 1.6 | Воздушная линия электропередачи 10 кВ | Объект капитального строительства электроснабжения | Электроснабжение потребителей нового строительства | км | 0,3 | с. Парфентьево, зона озеленения специального назначения | Охранная зона 5 м по обе стороны линии | Первая очередь |
| 1.7 | Кабельная линия электропередачи 10 кВ | Объект капитального строительства электроснабжения | Электроснабжение потребителей нового строительства | км | 0,4 | п. Сергиевский, зона озеленения специального назначения | Охранная зона 1 м по обе стороны линии | Первая очередь |
| 1.8 | Воздушная линия электропередачи 10 кВ | Объект капитального строительства электроснабжения | Электроснабжение потребителей нового строительства | км | 0,6 | с. Амерево, зона озеленения специального назначения | Охранная зона 5 м по обе стороны линии | Расчетный срок |
| 1.9 | Кабельная линия электропередачи 10 кВ | Объект капитального строительства электроснабжения | Электроснабжение потребителей нового строительства | км | 1,3 | с. Парфентьево, зона озеленения специального назначения | Охранная зона 1 м по обе стороны линии | Расчетный срок |
|  | Теплоснабжение |
| 2.1 | Тепловые сети | Объект капитального строительства теплоснабжения | Для теплоснабжения новой многоквартирной и общественно-деловой застройки | км | 0,5 | п. Сергиевский, зона озеленения специального назначения | Охранная зона не менее 3 м | Первая очередь |
| 2.2 | Котельная | Объект капитального строительства теплоснабжения | Для теплоснабжения новой многоквартирной застройки | Гкал/час | 5,5 | с. Парфентьево, иная производственная зона | Санитарно-защитная зона до 100 м | Расчетный срок |
| 2.3 | Тепловые сети | Объект капитального строительства теплоснабжения | Для теплоснабжения новой многоквартирной застройки | км | 1,45 | с. Парфентьево, зона озеленения специального назначения | Охранная зона не менее 3 м | Расчетный срок |
|  | Газоснабжение |
| 3.1 | Распределительные газопроводы | Объект капитального строительства газоснабжения | Для газоснабжения потребителей с. Коробчеево | км | 2,9 | с. Коробчеево, ул. Приокская, зона озеленения специального назначения | Охранная зона 2 м | Первая очередь |
| 3.2 | Газопровод-связка | Объект капитального строительства газоснабжения | Для обеспечения надежного и стабильного газоснабжения | км | 1,5 | п. Сергиевский, с. Сергиевское, зона озеленения специального назначения | Охранная зона 2 м | Первая очередь |
| 3.3 | Распределительные газопроводы высокого давления | Объект капитального строительства газоснабжения | Для газоснабжения площадок нового жилищного строительства | км | 0,2 | с. Парфентьево, зона озеленения специального назначения | Охранная зона 2 м | Первая очередь |
| 3.4 | Распределительный газопровод | Объект капитального строительства газоснабжения | Для газоснабжения новой котельной | км | 0,08 | с. Парфентьево, зона озеленения специального назначения | Охранная зона 2 м | Расчетный срок |
| 3.5 | Распределительные газопроводы высокого давления | Объект капитального строительства газоснабжения | Для газоснабжения площадок нового жилищного строительства | км | 0,6 | с. Парфентьево, зона озеленения специального назначения | Охранная зона 2 м | Расчетный срок |
| 3.6 | Распределительные газопроводы высокого давления | Объект капитального строительства газоснабжения | Для газоснабжения площадок нового жилищного строительства | км | 0,1 | с. Амерево, зона озеленения специального назначения | Охранная зона 2 м | Расчетный срок |
|  | Водоснабжение |
| 4.1 | Водозаборные узлы с сооружениями водоподготовки | Объект капитального строительства водоснабжения | Для обеспечения потребителей питьевой водой | Сооружение водоподго товки | 1 | с. Амерево, зона инженерной инфраструктуры | ЗСО 1 пояса | Первая очередь |
| 4.2 | Водозаборные узлы с сооружениями водоподготовки | Объект капитального строительства водоснабжения | Для обеспечения потребителей питьевой водой | Сооружение водоподго товки | 1 | с. Сергиевское, зона инженерной инфраструктуры | ЗСО 1 пояса | Первая очередь |
| 4.3 | Водопроводные сети | Объект капитального строительства водоснабжения | Для обеспечения потребителей питьевой водой | км | 2,0 | с. Пестриково, зона озеленения специального назначения | - | Первая очередь |
| 4.4 | Водопроводные сети | Объект капитального строительства водоснабжения | Для обеспечения потребителей питьевой водой | км | 7,2 | с. Сергиевское, зона озеленения специального назначения | - | Первая очередь |
| 4.5 | Водопроводные сети | Объект капитального строительства водоснабжения | Для обеспечения потребителей питьевой водой | км | 6,0 | с. Амерево, зона озеленения специального назначения | - | Первая очередь |
| 4.6 | Водопроводные сети | Объект капитального строительства водоснабжения | Для обеспечения потребителей питьевой водой | км | 3,0 | с. Парфентьево, зона озеленения специального назначения | - | Первая очередь |
| 4.7 | Водозаборные узлы с сооружениями водоподготовки | Объект водоснабжения | Для обеспечения потребителей питьевой водой | Сооружение водоподго товки | 1 | п. Сергиевский, зона инженерной инфраструктуры | ЗСО 1 пояса | Расчетный срок |
| 4.8 | Водопроводные сети | Объект капитального строительства водоснабжения | Для обеспечения потребителей питьевой водой | км | 1,2 | с. Сергиевское, зона озеленения специального назначения | - | Расчетный срок |
| 4.9 | Водопроводные сети | Объект капитального строительства водоснабжения | Для обеспечения потребителей питьевой водой | км | 1,5 | с. Амерево, зона озеленения специального назначения | - | Расчетный срок |
| 4.10 | Водопроводные сети | Объект капитального строительства водоснабжения | Для обеспечения потребителей питьевой водой | км | 11,0 | с. Парфентьево, зона озеленения специального назначения | - | Расчетный срок |
|  | Водоотведение |
| 5.1 | Канализационные сети | Объект капитального строительства водоотведения | Для обеспечение отведения стоков от проектируемой застройки | км | 3,0 | с. Пестриково, зона озеленения специального назначения | - | Первая очередь |
| 5.2 | Канализационные сети | Объект капитального строительства водоотведения | Для обеспечение отведения стоков от проектируемой застройки | км | 6,5 | с. Сергиевское, зона озеленения специального назначения | - | Первая очередь |
| 5.3 | Канализационные сети | Объект капитального строительства водоотведения | Для обеспечение отведения стоков от проектируемой застройки | км | 6,0 | с. Амерево, зона озеленения специального назначения | - | Первая очередь |
| 5.4 | Канализационные сети | Объект капитального строительства водоотведения | Для обеспечение отведения стоков от проектируемой застройки | км | 2,5 | с. Коробчеево, зона озеленения специального назначения | - | Первая очередь |
| 5.5 | Канализационные сети | Объект капитального строительства водоотведения | Для обеспечение отведения стоков от проектируемой застройки | км | 6,5 | с. Парфентьево, зона озеленения специального назначения | - | Первая очередь |
| 5.6 | Канализационные насосные станции | Объект капитального строительства водоотведения | Для обеспечения отведения стоков | сооружение | 1 | с. Сергиевское, зона озеленения специального назначения | - | Первая очередь |
| 5.7 | Канализационные насосные станции | Объект капитального строительства водоотведения | Для обеспечения отведения стоков | сооружение | 1 | с. Амерево, зона озеленения специального назначения | - | Первая очередь |
| 5.8 | Канализационные насосные станции | Объект капитального строительства водоотведения | Для обеспечения отведения стоков | сооружение | 1 | с. Коробчеево, зона озеленения специального назначения | - | Первая очередь |
| 5.9 | Канализационные насосные станции | Объект капитального строительства водоотведения | Для обеспечения отведения стоков | сооружение | 1 | с. Парфентьево, зона озеленения специального назначения | - | Первая очередь |
| 5.10 | Канализационные сети | Объект капитального строительства водоотведения | Для обеспечение отведения стоков от проектируемой застройки | км | 1,0 | с. Сергиевское, зона озеленения специального назначения | - | Расчетный срок |
| 5.11 | Канализационные сети | Объект капитального строительства водоотведения | Для обеспечение отведения стоков от проектируемой застройки | км | 0,5 | с. Амерево, зона озеленения специального назначения | - | Расчетный срок |
| 5.12 | Канализационные сети | Объект капитального строительства водоотведения | Для обеспечение отведения стоков от проектируемой застройки | км | 6,0 | с. Парфентьево, зона озеленения специального назначения | - | Расчетный срок |
| 5.13 | Очистные сооружения дождевого стока | Объект капитального строительства водоотведения | Для обеспечения очистки дождевого стока | сооружение | 1 | п. Сергиевский, зона озеленения специального назначения | СЗЗ 50 м | Расчетный срок |
|  | Автомобильные дороги местного значения, объекты транспортной инфраструктуры |
| 6.1 | Улицы в жилой застройке | Улично-дорожная сеть | Транспортные и пешеходные связи внутри жилых территорий | км | 3,1 | с. Пестриково | не устанавливаются | Первая очередь |
| 6.2 | Улицы в жилой застройке | Улично-дорожная сеть | Транспортные и пешеходные связи внутри жилых территорий | км | 0,9 | с. Коробчеево | не устанавливаются | Первая очередь |
| 6.3 | Улицы в жилой застройке, поселковые дороги | Улично-дорожная сеть | Транспортные и пешеходные связи внутри жилых территорий | км | 1,5 | с. Парфентьево | не устанавливаются | Первая очередь |
| 6.4 | Поселковые дороги | Улично-дорожная сеть | Транспортные и пешеходные связи внутри жилых территорий | км | 2,0 | п. Сергиевский | не устанавливаются | Первая очередь |
| 6.5 | Улицы в жилой застройке | Улично-дорожная сеть | Транспортные и пешеходные связи внутри жилых территорий | км | 1,8 | с. Сергиевское | не устанавливаются | Первая очередь |
| 6.6 | Гаражи, открытые автостоянки | Объекты обслуживания и хранения автомобильного транспорта | Постоянное хранение автомобильного транспорта | машино-мест | 792 | Зона транспортной инфраструктуры (п. Сергиевский) | Санитарный разрыв в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Первая очередь |
| 6.7 | Станция технического обслуживания | Объекты обслуживания и хранения автомобильного транспорта | Техническое обслуживание автомобильного транспорта | ед. | 1 | Зона транспортной инфраструктуры (с. Коробчеево) | Санитарный разрыв 50 м в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Первая очередь |
| 6.8 | Причал | Объект водного транспорта | Инфраструктрура водного транспорта | ед. | 1 | Производственная зона (восточнее с. Коробчеево на границе с сельским поселением Заруденское) | не устанавливаются | Первая очередь |
| 6.9 | Улицы в жилой застройке | Улично-дорожная сеть | Транспортные и пешеходные связи внутри жилых территорий | км | 2,5 | с. Амерево | не устанавливаются | Расчетный срок |
| 6.10 | Улицы в жилой застройке, поселковые дороги | Улично-дорожная сеть | Транспортные и пешеходные связи внутри жилых территорий | км | 11,6 | с. Парфентьево | не устанавливаются | Расчетный срок |
| 6.11 | Улицы в жилой застройке, поселковые дороги | Улично-дорожная сеть | Транспортные и пешеходные связи внутри жилых территорий | км | 1,7 | п. Сергиевский | не устанавливаются | Расчетный срок |
| 6.12 | Улицы в жилой застройке | Улично-дорожная сеть | Транспортные и пешеходные связи внутри жилых территорий | км | 0,9 | с. Сергиевское | не устанавливаются | Расчетный срок |
| 6.13 | Гаражи, открытые автостоянки | Объекты обслуживания и хранения автомобильного транспорта | Постоянное хранение автомобильного транспорта | машино-мест | 125 | Зона транспортной инфраструктуры (п. Сергиевский) | Санитарный разрыв в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Расчетный срок |
| 6.14 | Гаражи, открытые автостоянки | Объекты обслуживания и хранения автомобильного транспорта | Постоянное хранение автомобильного транспорта | машино-мест | 800 | Зона транспортной инфраструктуры, зона многоквартирной жилой застройки (с. Парфентьево) | Санитарный разрыв в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Расчетный срок |
| 6.15 | Станция технического обслуживания | Объекты обслуживания и хранения автомобильного транспорта | Техническое обслуживание автомобильного транспорта | ед. | 1 | Зона транспортной инфраструктуры (с. Парфентьево) | Санитарный разрыв 50 м в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Расчетный срок |
| 6.16 | Станция технического обслуживания | Объекты обслуживания и хранения автомобильного транспорта | Техническое обслуживание автомобильного транспорта | ед. | 2 | Иная производственная зона (с. Парфентьево) | Санитарный разрыв 50 м в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Расчетный срок |
| 6.17 | Станция технического обслуживания | Объекты обслуживания и хранения автомобильного транспорта | Техническое обслуживание автомобильного транспорта | ед. | 1 | Зона транспортной инфраструктуры (п. Сергиевский) | Санитарный разрыв 50 м в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Расчетный срок |
| 6.18 | Станция технического обслуживания | Объекты обслуживания и хранения автомобильного транспорта | Техническое обслуживание автомобильного транспорта | ед. | 1 | Зона транспортной инфраструктуры (вдоль автодороги М-5 «Урал») | Санитарный разрыв 50 м в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Расчетный срок |
|  | Объекты физической культуры и массового спорта |
| 7.1 | Плоскостные сооружения | Объект спорта | Спортивное назначение | кв. м | 1000 | с. Парфентьево, зона объектов физической культуры и массового спорта | - | Расчетный срок |
| 7.2 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | Объект спорта | Спортивное назначение | ед. (спорталы, кв. м /бассейн, кв. м) | 1/1000/275 | п. Сергиевский, зона объектов физической культуры и массового спорта | - | Расчетный срок |
|  | а) Объекты культуры, объекты отдыха и туризма |
| 8.1 | Культурно-досуговый центр | Объект культурно-досугового (клубного) типа | Культурно-досуговое назначение | Мест/библиотека тыс. томов | 650/13,0 | п. Сергиевский, многофункциональня общественно-деловая зона | - | Первая очередь |
|  | б) Прочие объекты |
| 9.1 | Мотель | Гостиницы и аналогичные средства размещения | Объект отдыха и туризма | мест | 75 | с. Коробчеево, зона объектов отдыха и туризма | - | Первая очередь |
| 9.2 | База отдыха | Гостиницы и аналогичные средства размещения | Объект отдыха и туризма | мест | 100 | вблизи с. Коробчеево, зона объектов отдыха и туризма | - | Расчетный срок |
| 9.3 | Гостиница | Гостиницы и аналогичные средства размещения | Объект отдыха и туризма | мест | 100 | с. Коробчеево, зона объектов отдыха и туризма | - | Расчетный срок |
| 9.4 | Гостевой дом | Гостиницы и аналогичные средства размещения | Объект отдыха и туризма | мест | 30 | с. Сергиевское, зона объектов отдыха и туризма | - | Расчетный срок |
| 9.5 | Гостевой дом | Гостиницы и аналогичные средства размещения | Объект отдыха и туризма | мест | 50 | п. Сергиевский, многофункциональная общественно-деловая зона | - | Расчетный срок |
| 9.6 | Гостевой дом | Гостиницы и аналогичные средства размещения | Объект отдыха и туризма | мест | 50 | с. Парфентьево, зона объектов отдыха и туризма | - | Расчетный срок |
| 9.7 | Объект водного туризма | Объект отдыха и туризма | Объект отдыха и туризма | мест | 50 | Вблизи с. Коробчеево, зона объектов отдыха и туризма | - | Расчетный срок |

## 3. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий

На территории сельского поселения Пестриковское в связи с планируемым размещением ОКС, оказывающих влияние на окружающие объекты, требуется установление следующих зон с особыми условиями использования территорий:

Санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов:

- от очистных сооружений дождевого стока на расчетный срок (п. Сергиевский) – 50 м

- от котельной на расчетный срок (с. Парфентьево) – до 100  м

- от индустриального парка «Парфентьево» – по границе промышленной площадки

Санитарных разрывов:

- от станций технического обслуживания автомобилей на первую очередь (с. Коробчеево) - 50 м

- от станций технического обслуживания автомобилей на расчетный срок (с. Парфентьево, п. Сергиевский) - 50 м

- от мест постоянного хранения легковых автомобилей на первую очередь (п. Сергиевский) - 10-50 м

- от мест постоянного хранения легковых автомобилей на расчетный срок (с. Парфентьево, п. Сергиевский) - 10-50 м

Охранных зон газопроводов и систем газоснабжения:

- от распределительных газопроводов  на первую очередь (с. Коробчеево) – 2 м

- от газопровода-связки на первую очередь (п. Сергиевский, с. Сергиевское) – 2 м

- от распределительных газопроводов высокого давления на первую очередь (с. Парфентьево) – 2 м

- от распределительных газопроводов на расчетный срок (с. Парфентьево) – 2 м

- от распределительных газопроводов высокого давления на расчетный срок (с. Амерево, с. Парфентьево) – 2 м

Охранных зон объектов электросетевого хозяйства:

- от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ на первую очередь (с. Парфентьево) – 10 м от всех сторон ограждения подстанции по периметру

- от трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ на расчетный срок (с. Парфентьево, с. Амерево) – 10 м от всех сторон ограждения подстанции по периметру

- от воздушных линий электропередачи 10 кВ на первую очередь (с. Парфентьево) – 5 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении

- от воздушных линий электропередачи 10 кВ на расчетный срок (с. Амерево) –  5 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении

- от кабельной линии электропередачи 10 кВ на расчетный срок – 1 м по обе стороны линии

Охранных зон объектов теплоснабжения:

- от тепловых сетей на первую очередь (п. Сергиевский) – не менее 3 м

- от тепловых сетей на расчетный срок (с. Парфентьево) – не менее 3 м

Зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения:

- от водозаборных узлов с сооружениями водоподготовки на первую очередь (с. Амерево, с. Сергиевское) – 30 м

- от водопроводных сетей на первую очередь (с. Пестриково, с. Сергиевское, с. Амерево, с. Парфентьево) – техническая защитная полоса не менее 5 м от фундаментов зданий

- от водопроводных сетей на расчетный срок (с. Сергиевское, с. Амерево, с. Парфентьево) – техническая защитная полоса не менее 5 м от фундаментов зданий

## 4. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

ПАРАМЕТРЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ЖИЛЫХ ЗОН

| Функциональные зоны | Местоположение. Мероприятия территориального планирования | Площадь зоны, га | Иные параметры планируемого развития функциональных зон | Планируемые для размещения объекты федерального (Ф), регионального (Р), местного (М) значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона многоквартирной жилой застройки | п. Сергиевский, существующая застройка | 14,6 | Сохранение функционального использования с существующими параметрами | - |
|  | п. Сергиевский, новое строительство | 0,6 | Этажность – 2-4 этажей; плотность застройки квартала – не более 11500 кв. м/га (от 10500 до 11500 кв. м/га в зависимости от этажности); коэффициент застройки квартала жилыми домами – не более 26,2 % (от 23,0 до 26,2 % в зависимости от этажности). (По РНГП МО) При наличии утвержденного ППТ – в соответствии с технико-экономическими показателями. | Многоквартирный жилой дом |
|  | с. Коробчеево, существующая застройка | 0,4 | Сохранение функционального использования с существующими параметрами | - |
|  | с. Парфентьево, новое строительство | 7,3 | Этажность – 2-4 этажей; плотность застройки квартала – не более 11500 кв. м/га (от 10500 до 11500 кв. м/га в зависимости от этажности); коэффициент застройки квартала жилыми домами – не более 26,2 % (от 23,0 до 26,2 % в зависимости от этажности). (По РНГП МО) При наличии утвержденного ППТ – в соответствии с технико-экономическими показателями. | Многоквартирные жилые дома, 2 трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ (М), 2 газорегуляторных пункта (М) Гаражи, стоянки для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей (М) |
|  | ИТОГО, га/% | 22,9/ |  |  |
| Зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами | п. Сергиевский, существующая застройка | 50,9 | Сохранение функционального использования с существующими параметрами | - |
|  | с. Амерево, существующая застройка | 67,1 | Сохранение функционального использования с существующими параметрами | - |
|  | с. Амерево, новое строительство | 11,2 | Этажность – не более 3 этажей; размер индивидуального земельного участка для нового строительства – от 0,02 до 0,12 га; плотность застройки квартала – не более 10750 кв. м/га (от 4830 до 10750 кв. м/га в зависимости от этажности); коэффициент застройки квартала – от 35,8 % при трехэтажной до 48,3 % при одноэтажной застройке. (По РНГП МО) | Индивидуальные жилые дома, 1 трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (М), Газорегуляторный пункт (М) |
|  | с. Коробчеево, существующая застройка | 73,9 | Сохранение функционального использования с существующими параметрами | - |
|  | с. Парфентьево, существующая застройка | 79,5 | Сохранение функционального использования с существующими параметрами | - |
|  | с. Парфентьево Новое строительство | 28,4 | Этажность – не более 3 этажей; размер индивидуального земельного участка для нового строительства – от 0,02 до 0,12 га; плотность застройки квартала – не более 10750 кв. м/га (от 4830 до 10750 кв. м/га в зависимости от этажности); коэффициент застройки квартала – от 35,8 % при трехэтажной до 48,3 % при одноэтажной застройке. (По РНГП МО) | Индивидуальные жилые дома, 3 газорегуляторных пункта (М) |
|  | с. Пестриково, существующая застройка | 58,1 | Сохранение функционального использования с существующими параметрами | - |
|  | с. Пестриково, новое строительство | 4,6 | Этажность – не более 3 этажей; размер индивидуального земельного участка для нового строительства – от 0,02 до 0,12 га; плотность застройки квартала – не более 10750 кв. м/га (от 4830 до 10750 кв. м/га в зависимости от этажности); коэффициент застройки квартала – от 35,8 % при трехэтажной до 48,3 % при одноэтажной застройке. (По РНГП МО) | Индивидуальные жилые дома, |
|  | с. Сергиевское, существующая застройка | 76,9 | Сохранение функционального использования с существующими параметрами | - |
|  | с. Сергиевское, новое строительство | 5 | Этажность – не более 3 этажей; размер индивидуального земельного участка для нового строительства – от 0,02 до 0,12 га; плотность застройки квартала – не более 10750 кв. м/га (от 4830 до 10750 кв. м/га в зависимости от этажности); коэффициент застройки квартала – от 35,8 % при трехэтажной до 48,3 % при одноэтажной застройке. (По РНГП МО) | Индивидуальные жилые дома, |
|  | ИТОГО, га/% | 455,6/ |  |  |
|  | ВСЕГО, га/% | 478,5/ |  |  |

ПАРАМЕТРЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫХ ЗОН

| Функциональные зоны | Местоположение. Мероприятия территориального планирования | Площадь зоны, га | Иные параметры планируемого развития функциональных зон | Планируемые для размещения объекты федерального (Ф), регионального (Р), местного (М) значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Многофункциональная общественно-деловая зона | п. Сергиевский, существующая застройка | 1,4 | Сохранение функционального использования с существующими параметрами | - |
|  | п. Сергиевский, новое строительство | 5,6 | Размещение объектов – не более 5 этажей; коэффициент застройки квартала – не более 60 %; количество рабочих мест - 3000 При наличии утвержденного ППТ – в соответствии с технико-экономическими показателями. | 2 торговых комплекса (3,0 тыс. кв. м), предприятия общественного питания, предприятия бытового обслуживания, розничные магазины шаговой доступности (по 250 кв. м), 1 трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (М) |
|  | с. Амерево, существующая застройка | 3,8 | Сохранение функционального использования с существующими параметрами | - |
|  | с. Амерево, новое строительство | 6,5 | Размещение объектов – не более 5 этажей; коэффициент застройки квартала – не более 60 %; количество рабочих мест - 3000 При наличии утвержденного ППТ – в соответствии с технико-экономическими показателями. | Универсальный магазин (500 кв. м), предприятия бытового обслуживания |
|  | с. Коробчеево, существующая застройка | 2,0 | Сохранение функционального использования с существующими параметрами | - |
|  | с. Коробчеево, новое строительство | 1,2 | Размещение объектов – не более 5 этажей; коэффициент застройки квартала – не более 60 %; количество рабочих мест - 3000 При наличии утвержденного ППТ – в соответствии с технико-экономическими показателями. | Предприятия общественного питания, предприятия бытового обслуживания, розничные магазины шаговой доступности (по 250 кв. м) |
|  | с. Парфентьево, существующая застройка | 2,4 | Сохранение функционального использования с существующими параметрами | - |
|  | с. Парфентьево, новое строительство | 9,4 | Размещение объектов – не более 5 этажей; коэффициент застройки квартала – не более 60 %; количество рабочих мест - 3000 При наличии утвержденного ППТ – в соответствии с технико-экономическими показателями. | Дом быта на 85 раб. мест, банно-оздоровительный комплекс на 145 помывочных мест, предприятия бытового обслуживания, розничные магазины шаговой доступности (по 250 кв. м) |
|  | с. Пестриково, новое строительство | 0,4 | Размещение объектов – не более 5 этажей; коэффициент застройки квартала – не более 60 %; количество рабочих мест - 3000 При наличии утвержденного ППТ – в соответствии с технико-экономическими показателями. | Предприятия общественного питания, предприятия бытового обслуживания, розничные магазины шаговой доступности (по 250 кв. м) |
|  | с. Сергиевское, существующая застройка | 0,6 | Сохранение функционального использования с существующими параметрами | - |
|  | ИТОГО, га/% | 33,3 |  |  |
| Зона специализированной общественной застройки | п. Сергиевский, существующая застройка | 8,0 | Сохранение функционального использования с существующими параметрами | Расширение участковой больницы до ёмкости 120 коек (на 75 коек) |
|  | п. Сергиевский, новое строительство | 0,6 | Размещение объектов – не более 5 этажей; коэффициент застройки – не более 60 %; | Культурно-досуговый центр на 850 мест с клубными помещениями, помещениями для библиотеки на 40 тыс. экземпляров и 40 посадочных мест и выставочным залом |
|  | с. Амерево, новое строительство | 0,3 | Размещение объектов – не более 5 этажей; коэффициент застройки – не более 60 %; | - |
|  | с. Коробчеево, существующая застройка | 2,8 | Сохранение функционального использования с существующими параметрами | - |
|  | с. Парфентьево, существующая застройка | 2,6 | Сохранение функционального использования с существующими параметрами | - |
|  | с. Парфентьево, новое строительство | 4,7 | Размещение объектов – не более 5 этажей; коэффициент застройки – не более 60 %; | Дошкольное образовательное учреждение на 120 мест (1 очередь), 2 Дошкольных образовательных учреждения по 170 мест, Общеобразовательное учреждение на 1530 мест, Здание клуба на 400 мест |
|  | с. Пестриково, существующая застройка | 0,1 | Сохранение функционального использования с существующими параметрами | - |
|  | с. Пестриково, новое строительство | 1,9 | Размещение объектов – не более 5 этажей; коэффициент застройки – не более 60 %; | Дошкольное образовательное учреждение на 170 мест |
|  | ИТОГО, га/% | 21,0 |  |  |
| Общественно-рекреационная зона | с. Сергиевское, новое строительство | 1,8 | Размещение объектов – не более 5 этажей; коэффициент застройки – не более 60 %; | Гостевой дом для организации сельского туризма на 30 мест Очистные сооружения поверхностного стока (М) |
|  | ИТОГО, га/% | 1,8 |  |  |
|  | ВСЕГО, га/% | 53,8 |  |  |

ПАРАМЕТРЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОН

| Функциональные зоны | Местоположение. Мероприятия территориального планирования | Площадь зоны, га | Иные параметры планируемого развития функциональных зон | Планируемые для размещения объекты федерального (Ф), регионального (Р), местного (М) значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производственная зона | п. Сергиевский, существующая застройка | 38,1 | Сохранение функционального использования с существующими параметрами, при реконструкции допускается увеличение значений параметров: этажности до 5 этажей, коэффициента застройки производственными объектами – 45-65 % в зависимости от вида объектов, коммунально-складскими объектами – не более 60 %. При наличии утвержденного ППТ – в соответствии с технико-экономическими показателями. | Реконструкция котельной (М) |
|  | п. Сергиевский, новое строительство | 11,7 | Размещение объектов – не более 3 этажей; коэффициент застройки производственными объектами – 45-65 % в зависимости от вида объектов, коммунально-складскими объектами – не более 60 %. Количество рабочих мест -12,18 тысяч При наличии утвержденного ППТ – в соответствии с технико-экономическими показателями. | - |
|  | вблизи п. Сергиевский, существующая застройка | 30,9 | Сохранение функционального использования с существующими параметрами | Реконструкция канализационных очистных сооружений (М) |
|  | ИТОГО, га/% | 80,7 |  |  |
| Иная производственная зона | вблизи п. Сергиевский, новое строительство | 34,7 | Размещение объектов – не более 5 этажей; коэффициент застройки производственными объектами – 45-65 % в зависимости от вида объектов, коммунально-складскими объектами – не более 60 %. Количество рабочих мест -110 При наличии утвержденного ППТ – в соответствии с технико-экономическими показателями. | Технопарк «Сергиевский», 1 трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (М) Канализационные очистныесооружения (М) Водозаборный узел (М) Котельная (М) |
|  | с. Амерево Новое строительство | 4,2 | Размещение объектов – не более 5 этажей; коэффициент застройки производственными объектами – 45-65 % в зависимости от вида объектов, коммунально-складскими объектами – не более 60 %. Количество рабочих мест -110 При наличии утвержденного ППТ – в соответствии с технико-экономическими показателями. | Южная часть индустриального парка «Парфентьево», Котельная (М) |
|  | с. Парфентьево, существующая застройка | 25,2 | Сохранение функционального использования с существующими параметрами | - |
|  | с. Парфентьево, новое строительство | 140,5 | Размещение объектов – не более 5 этажей; коэффициент застройки производственными объектами – 45-65 % в зависимости от вида объектов, коммунально-складскими объектами – не более 60 %. Количество рабочих мест -110 При наличии утвержденного ППТ – в соответствии с технико-экономическими показателями. | Новые объекты производственного назначения пищевой и легкой промышленности, Котельная (М) Станции технического обслуживания (М) Гаражи, стоянки для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей (М) |
|  | ИТОГО, га/% | 276,6 |  |  |
| Коммунальная зона | п. Сергиевский, существующая застройка | 16,8 | Сохранение функционального использования с существующими параметрами | Коммунально-складской комплекс, объекты коммунального назначения |
|  | п. Сергиевский, новое строительство | 7,8 | Размещение объектов – не более 3 этажей; коэффициент застройки – не более 60 %. Количество рабочих мест –до 1,25 тысяч | Коммунально-складской комплекс - |
|  | с. Амерево, существующая застройка | 1,0 | Сохранение функционального использования с существующими параметрами, при реконструкции допускается увеличение значений параметров: этажности до 5 этажей, коэффициента застройки – не более 60 %. | Объекты коммунального назначения |
|  | с. Амерево, новое строительство | 2,8 | Размещение объектов – не более 3 этажей; коэффициент застройки – не более 60 %. Количество рабочих мест –до 1,25 тысяч | Коммунально-складской комплекс |
|  | с. Коробчеево, существующая застройка | 0,6 | Сохранение функционального использования с существующими параметрами | Реконструкция котельной (М) |
|  | с. Парфентьево, существующая застройка | 2,0 | Размещение объектов – не более 5 этажей; коэффициент застройки – не более 60 %. Количество рабочих мест – до 1,51 тысяч | Коммунально-складской комплекс |
|  | с. Парфентьево, новое строительство | 1,6 | Размещение объектов – не более 3 этажей; коэффициент застройки – не более 60 %. Количество рабочих мест –до 1,25 тысяч | Коммунально-складской комплекс |
|  | с. Пестриково, новое строительство | 0,8 | Размещение объектов – не более 3 этажей; коэффициент застройки – не более 60 %. Количество рабочих мест –до 1,25 тысяч | Объекты коммунального назначения |
|  | ИТОГО, га/% | 33,5 |  |  |
| Зона инженерной инфраструктуры | п. Сергиевский, существующая застройка | 1,8 | Сохранение функционального использования с существующими параметрами | Реконструкция водозаборного узла (М) |
|  | п. Сергиевский, новое строительство | 5,0 | Коэффициент застройки – 40 % | Водозаборный узел (М) |
|  | с. Амерево, новое строительство | 1 | Коэффициент застройки – 40 % | Водозаборный узел (М) |
|  | с. Коробчеево, существующая застройка | 0,1 | Сохранение функционального использования с существующими параметрами |  |
|  | с. Парфентьево, существующая застройка | 0,9 | Сохранение функционального использования с существующими параметрами | - |
|  | с. Парфентьево, новое строительство | 2,4 | Коэффициент застройки – 40 % |  |
|  | с. Сергиевское, существующая застройка | 0,1 | Сохранение функционального использования с существующими параметрами | - |
|  | с. Сергиевское, новое строительство | 0,6 | Коэффициент застройки – 40 % | Водозаборный узел (М) |
|  | ИТОГО, га/% | 11,9 |  |  |
| Зона транспортной инфраструктуры | Сельское поселение Пестриковское, существующая застройка | 303,6 | Сохранение функционального использования с существующими параметрами | - |
|  | Сельское посление Пестирковское, новое строительство | 2,1 | Коэффициент застройки – 40 % | Станция технического обслуживания (М) |
|  | п. Сергиевский, существующая застройка | 16,1 | Сохранение функционального использования с существующими параметрами | - |
|  | п. Сергиевский, новое строительство | 4,6 | Коэффициент застройки – 40 % | Станция технического обслуживания (М) Гаражи, стоянки для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей (М) |
|  | с. Амерево, существующая застройка | 0,7 | Сохранение функционального использования с существующими параметрами | - |
|  | с. Коробчеево, существующая застройка | 0,4 | Сохранение функционального использования с существующими параметрами | - |
|  | c. Коробчеево, новое строительство | 1,8 | Коэффициент застройки – 40 % | Станция технического обслуживания (М) Автозаправочная станция (Р) Стоянка для грузового транспорта (Р) |
|  | с. Парфентьево, новое строительство | 5,8 | Коэффициент застройки – 40 % | Станции технического обслуживания (М) гаражи, стоянки для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей (М) |
|  | ИТОГО, га/% | 335,1 |  |  |
|  | ВСЕГО, га/% | 737,8 |  |  |

ПАРАМЕТРЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ЗОН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| Функциональные зоны | Местоположение. Мероприятия территориального планирования | Площадь зоны, га | Иные параметры планируемого развития функциональных зон | Планируемые для размещения объекты федерального (Ф), регионального (Р), местного (М) значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зоны сельскохозяйственных угодий | Сельское поселение Пестриковское, существующая застройка | 1222,5 | Сохранение функционального использования с существующими параметрами | - |
|  | с. Парфентьево, новое строительство | 7,5 | Коэффициент застройки – 10 % | Организация фруктовых садов, хозяйственные постройки |
|  | ИТОГО, га/% | 1230,0/ |  |  |
| Зона, предназначенная для ведения садового и дачного хозяйства | Сельское поселение Пестриковское, существующая застройка | 37,7 | Сохранение функционального использования с существующими параметрами |  |
|  | п. Сергиевский, существующая застройка | 7,8 | Сохранение функционального использования с существующими параметрами | - |
|  | с. Пестриково, существующая застройка | 6,4 | Сохранение функционального использования с существующими параметрами | - |
|  | ИТОГО, га/% | 51,9 |  |  |
| Зона объектов сельскохозяйственного производства | Сельское поселение Пестриковское, существующая застройка | 56,8 | Сохранение функционального использования с существующими параметрами | Реконструкция водозаборного узла (М) |
|  | п. Сергиевский, существующая застройка | 2,5 | Сохранение функционального использования с существующими параметрами | - |
|  | ИТОГО, га/% | 59,3 |  |  |
|  | ВСЕГО, га/% | 1341,2 |  |  |

ПАРАМЕТРЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ЗОН РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

| Функциональные зоны | Местоположение. Мероприятия территориального планирования | Площадь зоны, га | Иные параметры планируемого развития функциональных зон | Планируемые для размещения объекты федерального (Ф), регионального (Р), местного (М) значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона зеленых насаждений общего пользования (парки, скверы, бульвары, сады) | Сельское поселение Пестриковское, новое строительство | 3,8 | Озеленение и благоустройство, временные некапитальные сооружения, малые архитектурные формы. |  |
|  | п. Сергиевский, существующая застройка | 1 | Сохранение функционального использования с существующими параметрами |  |
|  | п. Сергиевский, новое строительство | 7 | Сохранение функционального использования с существующими параметрами | - |
|  | с. Амерево, новое строительство | 6,2 | Озеленение и благоустройство, временные некапитальные сооружения, малые архитектурные формы. | - |
|  | с. Коробчеево, новое строительство | 21,3 | Озеленение и благоустройство, временные некапитальные сооружения, малые архитектурные формы. | - |
|  | с. Парфентьево, новое строительство | 5,1 | Озеленение и благоустройство, временные некапитальные сооружения, малые архитектурные формы. | - |
|  | с. Пестриково, новое строительство | 10,4 | Озеленение и благоустройство, временные некапитальные сооружения, малые архитектурные формы. | - |
|  | с. Сергиевское, существующая застройка | 0,2 | Сохранение функционального использования с существующими параметрами | - |
|  | с. Пестриково, новое строительство | 5,8 | Озеленение и благоустройство, временные некапитальные сооружения, малые архитектурные формы. | - |
|  | ИТОГО, га/% | 60,8 |  |  |
| Зона лесов | Сельское поселение Пестриковское, существующее положение | 4654,9 | Сохранение функционального использования с существующими параметрами | - |
|  | ИТОГО, га/% | 4654,9 |  |  |
| Зона объектов физической культуры и массового спорта | п. Сергиевсикй, существующая застройка | 1,9 | Сохранение функционального использования с существующими параметрами | Комплексный ремонт и реконструкия зданий существующих учреждений (стадион) |
|  | п. Сергиевский, новое строительство | 4,0 | Коэффициент застройки – 40 % | ФОК с бассейном 200 кв. м зеркала воды и спортивными залами площадью 1080 кв. м, новые плоскостные сооружения на общей площдаи 1000 кв. м |
|  | с. Амерево, существующая застройка | 0,5 | Сохранение функционального использования с существующими параметрами | - |
|  | с. Коробчеево, новое строительство | 4,5 |  | - |
|  | с. Парфентьево, новое строительство | 4,0 |  | - |
|  | ИТОГО, га/% | 14,9 |  |  |
| Зона объектов отдыха и туризма | вблизи с. Коробчеево, новое строительство | 8,5 | Строительство аквапарка, базы отдыха и туризма | Объект водного туризма, база отдыха, аквапарк |
|  | с. Коробчеево, новое строительство | 2,4 | Базы отдыха и туризма | Гостиница на 100 мест, мотель на 75 мест |
|  | с. Парфентьево, существующая застройка | 1,1 | Сохранение функционального использования с существующими параметрами |  |
|  | с. Парфентьево, новое строительство | 5,1 | Базы отдыха и туризма | 1 трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (М) Гостевой дом для организации туризма |
|  | ИТОГО, га/% | 17,1 |  |  |
|  | ВСЕГО, га/% | 4654,9 |  |  |

ПАРАМЕТРЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ЗОН СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

| Функциональные зоны | Местоположение. Мероприятия территориального планирования | Площадь зоны, га | Иные параметры планируемого развития функциональных зон | Планируемые для размещения объекты федерального (Ф), регионального (Р), местного (М) значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона кладбищ | с. Коробчеево, существующая застройка | 0,4 | Сохранение функционального использования с существующими параметрами | - |
|  | с. Парфентьево, существующая застройка | 3,11 | Сохранение функционального использования с существующими параметрами | - |
|  | с. Пестриково, существующая застройка | 3,54 | Сохранение функционального использования с существующими параметрами | - |
|  | с. Парфентьево, новое строительство | 5,15 | Организация кладбища | - |
|  | ИТОГО, га/% | 12,2 |  |  |
| Зона озеленения специального назначения | сельское поселение Пестриковское, существующая застройка | 474,95 | Сохранение функционального использования с существующими параметрами | - |
|  | п. Сергиевский, существующая застройка | 1,8 | Сохранение функционального использования с существующими параметрами | - |
|  | п. Сергиевский, новое строительство | 24,2 | Озеленение и благоустройство санитарно-защитной зоны | - |
|  | с. Амерево, существующая застройка | 2,5 | Сохранение функционального использования с существующими параметрами | - |
|  | с. Амерево, новое строительство | 8,4 | Озеленение и благоустройство санитарно-защитной зоны | - |
|  | с. Коробчеево, существующая застройка | 5,6 | Сохранение функционального использования с существующими параметрами | - |
|  | с. Коробчеево, новое строительство | 6,6 | Озеленение и благоустройство санитарно-защитной зоны | - |
|  | с. Парфентьево, существующая застройка | 9,8 | Сохранение функционального использования с существующими параметрами | - |
|  | с. Парфентьево, новое строительство | 37,75 | Озеленение и благоустройство санитарно-защитной зоны | Устройство шумозащитных экранов в районе, планируемой поселковой дороги в п. Сергиевский параллельно «М-5» Урал, протяженностью 1,1 км. |
|  | с. Пестриково, существующая застройка | 4,6 | Сохранение функционального использования с существующими параметрами | - |
|  | с. Пестриково, новое строительство | 1,2 | Озеленение и благоустройство санитарно-защитной зоны | - |
|  | с. Сергиевское, существующая застройка | 3,1 | Сохранение функционального использования с существующими параметрами |  |
|  | с. Сергиевское, новое строительство | 2,0 | Озеленение и благоустройство санитарно-защитной зоны |  |
|  | ИТОГО, га/% | 582,5 |  |  |
|  | ВСЕГО, га/% | 594,7 |  |  |

## 5. Баланс территории. Технико-экономические показатели

| Поз. | Показатели | Единица измерения | Существующее положение (01.01.2016) | Первая очередь (2022 год) | Расчётный срок (2035 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Территория |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования Пестриковское сельское поселение Коломенского муниципального района Московской области | га | 7953,7 | 7953,7 | 7953,7 |
| 1.2 | Земли населенных пунктов, в т.ч. по населенным пунктам: | га | 1128,2 | 1130,5 | 1130,5 |
|  | Пестриково - село; | га | 95,9 | 95,9 | 95,9 |
|  | Амерево - село; | га | 117,5 | 117,5 | 117,5 |
|  | Коробчеево - село; | га | 131,2 | 131,2 | 131,2 |
|  | Парфентьево - село; | га | 454,0 | 456,3 | 456,3 |
|  | Сергиевский - поселок; | га | 232,9 | 232,9 | 232,9 |
|  | Сергиевское - село | га | 96,7 | 96,7 | 96,7 |
| 1.3 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 1349,7 | 1338,9 | 1338,9 |
| 1.4 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 623,6 | 623,6 | 623,6 |
| 1.5 | Земли лесного фонда | га | 4654,9 | 4654,9 | 4654,9 |
| 1.6 | Земли водного фонда | га | 197,3 | 197,3 | 197,3 |
| 1.7 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 0 | 8,5 | 8,5 |
| Функциональное зонирование |
| 2.1 | Жилые зоны, в том числе: | га | 421,3 | 436,9 | 478,5 |
| 2.1.1 | Зона многоквартирной жилой застройки | га | 14,9 | 15,6 | 22,9 |
| 2.1.2 | Зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами | га | 406,4 | 421,3 | 455,6 |
| 2.2 | Общественно-деловые зоны, в том числе: | га | 23,8 | 42,2 | 56,1 |
| 2.2.1 | Многофункциональная общественно-деловая зона | га | 10,2 | 23,6 | 33,3 |
| 2.2.2 | Зона специализированной общественной застройки | га | 13,6 | 18,6 | 21,0 |
| 2.2.3 | Общественно-рекреационная зона | га | - | - | 1,8 |
| 2.3 | Производственные зоны: | га | 435,9 | 490,6 | 737,8 |
| 2.3.1 | Производственная зона | га | 69,0 | 78,2 | 80,7 |
| 2.3.2 | Коммунальная зона | га | 18,1 | 19,7 | 33,5 |
| 2.3.3 | Иная производственная зона | га | 25,2 | 64,1 | 276,6 |
| 2.3.4 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 2.8 | 5,2 | 11,9 |
| 2.3.5 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 320,8 | 323,4 | 335,1 |
| 2.4 | Зоны сельскохозяйственного использования, в том числе: | га | 1349,7 | 1338,9 | 1338,9 |
| 2.4.1 | Зоны сельскохозяйственных угодий | га | 1238,5 | 1227,7 | 1227,7 |
| 2.4.2 | Зона, предназначенная для ведения садового и дачного хозяйства | га | 51,9 | 51,9 | 51,9 |
| 2.4.3 | Зона объектов сельскохозяйственного производства | га | 59,3 | 59,3 | 59,3 |
| 2.5 | Зоны рекреационного назначения, в том числе: | га | 4659,6 | 4663,1 | 4747,7 |
| 2.5.1 | Зона зеленых насаждений общего пользования (парки, скверы, бульвары, сады) | га | 1,2 | 1,2 | 60,8 |
| 2.5.2 | Зона лесов | га | 4654,9 | 4654,9 | 4654,9 |
| 2.5.3 | Зона объектов физической культуры и массового спорта | га | 2,4 | 2,4 | 14,9 |
| 2.5.4 | Зона объектов отдыха и туризма | га | 1,1 | 4,6 | 17,1 |
| 2.6 | Зоны специального назначения, в том числе: | га | 484,65 | 498,65 | 594,7 |
| 2.6.1 | Зона кладбищ | га | 7,05 | 12,2 | 12,2 |
| 2.6.2 | Зона озеленения специального назначения | га | 477,6 | 486,45 | 582,5 |
| 2.7 | Зоны, не вовленечнная в градостроительную деятельность | га | 578,9 | 483,35 | 0 |
| 2.8 | Всего площадь функциональных зон | га | 7953,7 | 7953,7 | 7953,7 |
| Население |
| 3.1 | Численность постоянного населения | тыс. чел. | 6,0 | 6,43 | 8,82 |
| 3.2 | Трудовые ресурсы | тыс. чел. | 3,6 | 4,15 | 5,59 |
| 3.3.1 | Количество рабочих мест (по сводным данным) | тыс. мест | 4,1 | 8,79 | 12,13 |
| 3.3.2 | Количество рабочих мест (по статистике района) | тыс. мест | 1,23 | 5,92 | 9,36 |
| 3.4.1 | Сальдо трудовой маятниковой миграции (по сводным данным) | тыс. чел. | 0,5 | 4,64 | 6,54 |
| 3.4.2 | Сальдо трудовой маятниковой миграции (согласно статистике района) | тыс. мест | -2,37 | 1,77 | 3,77 |
| 3.5 | Численность сезонного населения | тыс. чел. | 0,5-1,0 | 0,5-1,0 | 0,5-1,0 |
| Жилищный фонд |
| 4.1 | Жилищный фонд – всего, в том числе: | тыс. кв. м | 170 | 189,3 | 286,1 |
|  | - многоквартирный | тыс. кв. м | 68,0 | 75,4 | 146,5 |
|  | - индивидуальный | тыс. кв. м | 102,0 | 113,9 | 139,6 |
| 4.2 | Жилищный фонд, подлежащий сносу | тыс. кв. м | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Средняя жилищная обеспеченность | кв. м/чел. | 28,3 | 29,4 | 32,4 |
| 4.4 | Объем жилищного строительства | тыс. кв. м | - | 19,3 | 116,1 |
| Объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания |
| 5.1 | Досуговые центры | ед. | 2 | 3 | 3 |
| 5.2 | Библиотеки | ед. | 5 | 6 | 6 |
| 5.3 | Плоскостные спортивные сооружения | тыс. кв. м | 12,9 | 12,9 | 13,9 |
| 5.4 | Спортивные залы | тыс. кв. м площади пола | 0,45 | 0,45 | 1,45 |
| 5.5 | Плавательные бассейны | кв. м зеркала воды | 0 | 0 | 275 |
| 5.6 | Торговые объекты | тыс. кв. м общей площади | 2,4 | 9,4 | 13,3 |
| 5.7 | Предприятия общественного питания | пос. мест | 301 | 301 | 361 |
| 5.8 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 18 | 68 | 98 |
| 5.9 | Кладбища (резерв) | га | 0 (резерв отсутствует) | 1,54 | 3,48 |
| Транспортное обслуживание |
| 6.1 | Протяжённость линий общественного пассажирского транспорта (автобус) | км | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
| 6.2 | Общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования в границах сельского поселения | км | 30,7 | 30,7 | 38,5 |
|  | -федеральных | км | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | - местных | км | 8,6 | 8,6 | 11,9 |
|  | - региональных | км | 12,1 | 12,1 | 16,6 |
| 6.3 | Общая протяжённость улично-дорожной сети в границах населенных пунктов | км | 39,9 | 49,2 | 65,9 |
| 6.4 | Места для постоянного хранения легковых автомобилей | машино-мест | 600 | 1392 | 2317 |
| Инженерное оборудование и благоустройство |
| 7.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб.м/сут. | 1,2 | 1,8 | 3,8 |
| 7.2 | Водоотведение |  |  |  |  |
| 7.1.1 | водототведение хозяйственно-бытовых стоков | тыс. куб. м/сут. | 1,3 | 1,45 | 3,4 |
| 7.1.2 | объем дождевого стока, поступающего на очистные сооружения | тыс. куб. м/сут. | - | - | 1,3 |
| 7.3 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | Расход тепла | Гкал/час | н/д | 27,02 | 34,19 |
|  | -централизованное | Гкал/час | н/д | 11,69 | 16,91 |
|  | -децентрализованное | Гкал/час | н/д | 15,33 | 17,28 |
| 7.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребление газа всего | млн. м3/год | 0,011 | 14,55 | 18,71 |
| 7.5 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребность электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | МВт · ч в год | 12020 | 13400 | 27300 |

Карта (схема) границы ПОСЁЛКА СЕРГИЕВСКИЙ сельского поселения ПЕСТРИКОВСКое Коломенского муниципального района Московской области

Карта (схема) границы СЕЛА АМЕРЕВО сельского поселения ПЕСТРИКОВСКое Коломенского муниципального района Московской области

Карта (схема) границы СЕЛА КОРОБЧЕЕВО сельского поселения ПЕСТРИКОВСКое Коломенского муниципального района Московской области

Карта (схема) границы СЕЛА ПАРФЕНТЬЕВО сельского поселения ПЕСТРИКОВСКое Коломенского муниципального района Московской области

Карта (схема) границы СЕЛА ПЕСТРИКОВО сельского поселения ПЕСТРИКОВСКое Коломенского муниципального района Московской области

Карта (схема) границы СЕЛА СЕРГИЕВСКОЕ сельского поселения ПЕСТРИКОВСКое Коломенского муниципального района Московской области

# Footnotes

В соответствии с СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

Определение количества и конкретного размещения объектов хранения автомобильного транспорта производится на стадии разработки проектов планировки территории или в составе специализированных проектов

Фактически площадь кладбищ на начало 2016 г. составляет 6,9 га, участок площадью 0,15 га сформирован в процессе разработки Генплана Пестриковского сельского поселения.